УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора

ООО «Коммунальные технологии»

___________________Е.В.Осипов

«___» ___________________ 2019г.

Краткое описание инвестиционной программы

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  от 23 ноября 2009 г.  № 261-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» от 01 декабря 2009 г. № 977, приказом Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» от 24 марта 2010 г. № 114 разработана инвестиционная программа в сфере электроэнергетики по ООО «Коммунальные технологии» на 2020 - 2024 годы.

Под инвестиционной программой в сфере электроэнергетики ООО «Коммунальные технологии» на 2020 - 2024 годы (далее – инвестиционная программа) понимается совокупность всех намечаемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства в целях их развития и повышения надежности и энергетической эффективности городов Чебоксары, Цивильск и Мариинский Посад.

Цели и обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов.

Целью данной инвестиционной программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы электроснабжения в городах Чебоксары, Мариинский Посад и Цивильск на период с 2015 по 2019 годы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

По состоянию на 31.12.2018 г. в эксплуатации ООО «Коммунальные технологии»:

| ▪ воздушные линии электропередачи 6-10 кВ | - 147,542 км; |
| --- | --- |
| ▪ воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | - 485,51 км; |
| ▪ кабельные линии электропередачи 6-10 кВ | - 944,464 км; |
| ▪ кабельные линии электропередачи 0,4 кВ | - 752,196 км; |
| ▪ распределительные пункты 6-10 кВ | - 46 шт; |
| ▪ трансформаторные подстанции 6-10/0.4 кВ | - 648 шт; |
| ▪ подстанции 110/6-10 кВ | - 1 шт. |

Выполнение мероприятий, согласно Инвестиционной программы обеспечит надежное и качественное предоставление услуг по передачи электрической энергии городов Чебоксары, Цивильск, Мариинский Посад.

А также выполнение мероприятий, согласно Инвестиционной программы приведет к уменьшению потерь электрической энергии на 117 608,76 кВт*ч, в том числе в 2020 году 31 700,62 кВт*ч, в 2021 году 22 763,27 кВт*ч, в 2022 году 20 356,89 кВт*ч, в 2023 году 21 334,24 кВт*ч, в 2024 году 21 453,74 кВт*ч.

Основное внимание при разработке мероприятий инвестиционной программы уделено повышению качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии путем реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства и нового строительства. Соответствие современным требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий. В данную инвестиционную программу включены первоочередные мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства в городах Чебоксары, Цивильск, Мариинский Посад, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, оснащение автоматизированными системами управления, а также на создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Ряд объектов электросетевого хозяйства ООО «Коммунальные технологии» и муниципальных электрических сетей выработали свой ресурс и работают с перегрузкой, что создает угрозу возникновения аварийных ситуаций, особенно в осенне-зимний период - максимума нагрузок.

В связи с этим реализация настоящей инвестиционной программы направлена в первую очередь на решение следующих основных проблем:

1. По городу Мариинский Посад 2/3 воздушных линий электропередач 10 и 0,4 кВ имеет 100 %-ый износ. Силовое оборудование многих трансформаторных подстанций  находится в ветхом состоянии, износ составляет 100 %. Схема трансформаторных подстанций  не соответствует категории надежности. Технические потери электрической энергии превышают нормативное значение из-за малого сечения проводов и кабелей и значительной протяженности сетей.

2. По городу Цивильск все воздушные линии электропередач 0,4 кВ имеют 100 % износ. 3/4 силового оборудования трансформаторных подстанций  находится в ветхом состоянии и имеет износ 100 %. Схема трансформаторных подстанций  не соответствует категории надежности.

3. По городу Чебоксары часть распределительных подстанций  и трансформаторных подстанций  имеет 100 % износ. Часть трансформаторов в подстанциях требует замены на более энергоэффективные (с меньшими потерями в трансформаторах). Многие трехжильные кабельные линии 0,4 кВ характеризуются большими техническими потерями и имеют 100 % износ. Часть воздушных линий 0,4 кВ имеют полный физический износ. В связи с естественным ростом нагрузок технические потери в воздушных линиях 0,4 кВ превышают нормативные. Часть кабельных линий 10 кВ имеет 100 % износ. На отдельных кабельных линиях установлено сверхнормативное количество соединительных муфт. Схема подстанции не соответствует категории надежности ТП 6/0,4 кВ. Отсутствует резерв пропускной способности части существующих фидерных кабельных линий 6 кВ для передачи дополнительной мощности, связанной с естественным ростом нагрузок существующих потребителей электроэнергии, а также с нагрузками в связи с застраиваемыми жилыми микрорайонами.

Краткое описание инвестиционных проектов

инвестиционной программы в сфере электроэнергетики ООО «Коммунальные технологии» на 2020-2024 годы.

млн. руб., с НДС

| № | Наименование инвестиционного проекта | Место расположения объекта | Мощность/ протяженность, МВА / км | Объем финансовых потребностей* | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 24 по пр.Московский 15А г. Чебоксары. Мощностью 1,49 МВА, с уменьшением мощности до 1,36 МВА. | г. Чебоксары, пр.Московский, 15А | 1,36 МВА | 17,146 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2020 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 2 | Реконструкция распределительного пункта № 11 Эгерский бульвар, 6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-16 шт | г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 6А | КСО-16 шт. | 19,791 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2020 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО. |
| 3 | Реконструкция распределительного пункта № 5 ул. Энтузиастов во дворе дома №3, г. Чебоксары, замена ячеек КСО-15 шт. | г. Чебоксары, ул.Энтузиастов, д.3 | КСО-15 шт. | 17,642 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2020 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО. |
| 4 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 23 по ул.Курчатова д.12А г.Мариинский Посад. Мощностью 1,190 МВА, с уменьшением мощности на 0,16 МВА до 1,03 МВА | г.Мариинский Посад, ул.Курчатова д.12А | 1,190 МВА | 2,811 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2022 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО. и трансформаторов. |
| 5 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 25, г. Мариинский Посад, мощностью 0,25 МВА с увеличением на 0,15 МВА до 0,4 МВА | г. Мариинский Посад, | 0,25 МВА | 1,646 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2024 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО. и трансформаторов. |
| 6 | Реконструкция существующей трансформаторной подстанции №16, расположенной по ул.М.Горького, 1А в г.Цивильск, с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки мощностью 0,800 МВА. | г.Цивильск, ул.М.Горького, 1А | 0,800 МВА | 6,219 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2020 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО. и трансформаторов. |
| 7 | Реконструкция существующей трансформаторной подстанции № 22 с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки в г.Цивильск. Без изменения мощности 0,800 МВА. | г.Цивильск | 0,800 МВА | 21,227 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2023 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО. и трансформаторов. |
| 8 | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №19 по ул. Курчатова, г. Мариинский Посад Протяженность по трассе 2,00 км | г. Мариинский Посад, ул. Курчатова | 2,00 км | 4,056 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 9 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 29 по ул.Советская д.25А г.Мариинский Посад. Протяженностью по трассе 0,300 км | г.Мариинский Посад, ул.Советская д.25А | 0,300 км | 1,146 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 10 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 15 (вывод ул.Ломоносова, ул.Дзержинского) по ул.Дзержинского д.9А г.Мариинский Посад. Протяженностью по трассе 2,000 км | г.Мариинский Посад, ул.Дзержинского д.9А | 2,000 км | 10,361 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 11 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 10 по ул.Рогожкина, 43А г.Цивильск. Протяженностью по трассе 5,935 км | г.Цивильск, ул.Рогожкина, 43А | 5,935 км | 11,005 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 12 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от трансформаторной подстанции № 7 по ул.Кузнечная, 38а до трансформаторной подстанции №28 по ул.Кузнечная (линия 3) г.Мариинский Посад. Протяженностью по трассе 0,300 км | г.Мариинский Посад, ул.Кузнечная, 38а | 0,300 км | 1,742 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 13 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от трансформаторной подстанции № 25 (оп.44) по ул.К.Иванова д.10А до трансформаторных подстанций № 8, № 9, № 29 (Линия 3) г.Мариинский Посад. Протяженностью по трассе 1,300 км | г.Мариинский Посад, ул.К.Иванова д.10А | 1,300 км | 5,574 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 14 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 861 в СНТ "Южный" г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 1,350 км | г.Чебоксары | 1,350 км | 7,656 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 15 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №25 пересечение ул. Лазо и ул. Школьная с заменой существующей ТП на КТПН в г. Мариинский Посад. Протяженность по трассе 12,7 км. | г. Мариинский Посад, ул. Лазо | 12,7 км | 8,499 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 16 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ и кабельной линий 10 кВ от подстанции "Цивильская" до трансформаторной подстанции № 18 по ул.Николаева д.12Б г.Цивильск (Линия-26). Протяженностью по трассе 1,600 км | г.Цивильск, ул.Николаева д.12Б | 1,600 км | 10,514 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 17 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от распределительного пункта № 1 по ул.Никитина д.6В до трансформаторной подстанции № 22 по ул.Чапаева д.29 г.Цивильск (Линия 26). Протяженностью по трассе 2,869 км | г.Цивильск, ул.Чапаева д.29 | 2,869 км | 21,720 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 18 | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ "Оптима" на трансформаторную подстанцию № 558 по Базовому проезду д.33 г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 0,15 км | г.Чебоксары, Базовому проезду д.33 | 0,15 км | 0,670 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2019 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО,. |
| 19 | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 82 ул. Школьный проезд, 6Б, г. Чебоксары, протяженностью по трассе 2,240 км | г.Чебоксары, ул. Школьный проезд, 6Б | 2,240 км | 7,047 | Уровень технического оснащения - замена кабельных линий, выработавших нормативный срок эксплуатации, а так же линий, не соответствующих действующим в настоящее время нормам и требованиям (замена трехжильных кабелей). Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов и перерывов в электроснабжении; 100% износ |
| 20 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 144 ул.Ашмарина, 33А г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 5,73 км | г.Чебоксары, ул. Ашмарина, 33А | 5,73 км | 0,088 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 21 | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №16 ул.Горького, 1А, г. Цивильск , Протяженность по трассе 5,44 км | г г. Цивильск, ул.Горького, 1А | 5,44 км | 7,007 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 22 | Строительство кабельной линии 10 кВ от подстанции "Новый город" по пр.Тракторостроителей, 118 до распределительного пункта №2 в мкр. Новый город г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 1,000 км | г.Чебоксары. пр.Тракторостроителей, 118 | 1,000 км. | 6,362 | Включение инвестиционного проекта в Инвестпрограмму для повышения надежности электроснабжения потребителей. |
| 23 | Строительство кабельной линии 10 кВ от нового распределительного пункта 10 кВ, расположенного в районе пересечения улиц Попова и Щорса г.Чебоксары до трансформатоной подстанции №752 (изменение схемы подключения). Протяженностью по трассе 0,3 км | Г.Чебоксары. | 0,3 км | 2,576 | Включение инвестиционного проекта в Инвестпрограмму для повышения надежности электроснабжения потребителей. |
| 24 | Строительство кабельной линии 6 кВ от главной понизительной подстанции "ХБК" по ул. Текстильщиков,8 до нового распределительного пункта в районе жилого дома № 7/46 по ул.Гайдара в г.Чебоксары. Протяженность по трассе 7,013 км | г.Чебоксары , ул. Текстильщиков,8 | 7,013 км | 36,446 | Включение инвестиционного проекта в Инвестпрограмму для повышения надежности электроснабжения потребителей. |
| 25 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №10ц ул. Рогожкина, 45Б в г. Цивильск. Протяженность по трассе 0,4 км | г. Цивильск, ул. Рогожкина, 45Б | 0,4 км | 0,797 | Включение инвестиционного проекта в Инвестпрограмму для повышения надежности электроснабжения потребителей. |
| 26 | Строительство распределительного пункта № 2 в мкр. "Новый город" города Чебоксары. Мощностью 1,26 МВА | Г.Чебоксары, мкр. "Новый город" | 1,26 МВА | 27,002 | Включение инвестиционного проекта в Инвестпрограмму для повышения надежности электроснабжения потребителей. |
| 27 | Строительство распределительного пункта в районе жилого дома по ул.Гайдара в г.Чебоксары. Ячеек КСО-19 шт. | Г.Чебоксары, Ул.Гайдара | КСО-19 шт | 3,695 | Включение инвестиционного проекта в Инвестпрограмму для повышения надежности электроснабжения потребителей. |

Объемы и источники финансирования

инвестиционной программы.

Финансовые потребности ООО «Коммунальные технологии», которые необходимы для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет следующих источников, предусмотренных в тарифе на услуги по передаче электрической энергии:

- прибыль, направленная на инвестиции;

- амортизация основных средств;

- привлеченные средства.

Объем финансировании капитальных вложений на 2020 -2024 годы составляет 257 538,91 тыс.руб. (без НДС).

Объемы и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы:

| № пп | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования на 2020 - 2024 годы, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Итого |
| 1. | Собственные средства | 70 610,9 | 32 830,90 | 32 830,90 | 32 830,90 | 32 830,90 | 60 230,00 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 42 270,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 60 230,00 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 42 270,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 60 230,00 |
| 1.2. | Амортизация | 28 340,90 | 28 340,90 | 28 340,90 | 28 340,90 | 28 340,90 | 141 704,50 |
| 1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, в том числе: | 28 340,90 | 28 340,90 | 28 340,90 | 28 340,90 | 28 340,90 | 141 704,50 |
|  | собственная амортизация | 28 340,90 | 28 340,90 | 28 340,90 | 28 340,90 | 28 340,90 | 141 704,50 |
| 2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 55 604,410 | - | - | - | - | 55 604,410 |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства (указана сумма амортизации по Инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии) | 55 604,410 | - | - | - | - | 55 604,410 |
|  | ВСЕГО: | 126 215,31 | 32 830,90 | 32 830,90 | 32 830,90 | 32 830,90 | 257 538,91 |