|  |  | Приложение №2.1 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114 |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Коммунальные технологии»

___________________Д.Г. Крюков

«___» ___________________ 2016г.

Краткое описание инвестиционной программы

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  от 23 ноября 2009 г.  № 261-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» от 01 декабря 2009 г. № 977, приказом Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» от 24 марта 2010 г. № 114 разработана инвестиционная программа в сфере электроэнергетики по ООО «Коммунальные технологии» на 2015 - 2019 годы (в части корректировки 2017 года).

Под инвестиционной программой в сфере электроэнергетики ООО «Коммунальные технологии» на 2015 - 2019 годы (далее – инвестиционная программа) понимается совокупность всех намечаемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства в целях их развития и повышения надежности и энергетической эффективности городов Чебоксары, Цивильск и Мариинский Посад.

Цели и обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов.

Целью данной инвестиционной программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы электроснабжения в городах Чебоксары, Мариинский Посад и Цивильск на период с 2015 по 2019 годы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

По состоянию на 12.12.2016 г. в эксплуатации ООО «Коммунальные технологии»:

| ▪ воздушные линии электропередачи 6-10 кВ | - 147,542 км; |
| --- | --- |
| ▪ воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | - 458,626 км; |
| ▪ кабельные линии электропередачи 6-10 кВ | - 880,873 км; |
| ▪ кабельные линии электропередачи 0,4 кВ | - 725,758 км; |
| ▪ распределительные пункты 6-10 кВ | - 44 шт; |
| ▪ трансформаторные подстанции 6-10/0.4 кВ | - 625 шт; |
| ▪ подстанции 110/6-10 кВ | - 1 шт. |

Выполнение мероприятий, согласно Инвестиционной программы обеспечит надежное и качественное предоставление услуг по передачи электрической энергии городов Чебоксары, Цивильск, Мариинский Посад.

А также выполнение мероприятий, согласно Инвестиционной программы приведет к уменьшению потерь электрической энергии на 97 710,9 кВт*ч, в том числе в 2015 году 11 347,88 кВт*ч, в 2016 году 14 002,15 кВт*ч, в 2017 году 10 688,32 кВт*ч, в 2018 году 32 920,10 кВт*ч, в 2019 году 28 752,44 кВт*ч.

Основное внимание при разработке мероприятий инвестиционной программы уделено повышению качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии путем реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства и нового строительства. Соответствие современным требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий. В данную инвестиционную программу включены первоочередные мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства в городах Чебоксары, Цивильск, Мариинский Посад, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, оснащение автоматизированными системами управления, а также на создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Ряд объектов электросетевого хозяйства ООО «Коммунальные технологии» и муниципальных электрических сетей выработали свой ресурс и работают с перегрузкой, что создает угрозу возникновения аварийных ситуаций, особенно в осенне-зимний период - максимума нагрузок.

В связи с этим реализация настоящей инвестиционной программы направлена в первую очередь на решение следующих основных проблем:

1. По городу Мариинский Посад 2/3 воздушных линий электропередач 10 и 0,4 кВ имеет 100 %-ый износ. Силовое оборудование многих трансформаторных подстанций  находится в ветхом состоянии, износ составляет 100 %. Схема трансформаторных подстанций  не соответствует категории надежности. Технические потери электрической энергии превышают нормативное значение из-за малого сечения проводов и кабелей и значительной протяженности сетей.

2. По городу Цивильск все воздушные линии электропередач 0,4 кВ имеют 100 % износ. 3/4 силового оборудования трансформаторных подстанций  находится в ветхом состоянии и имеет износ 100 %. Схема трансформаторных подстанций  не соответствует категории надежности.

3. По городу Чебоксары часть распределительных подстанций  и трансформаторных подстанций  имеет 100 % износ. Часть трансформаторов в подстанциях требует замены на более энергоэффективные (с меньшими потерями в трансформаторах). Многие трехжильные кабельные линии 0,4 кВ характеризуются большими техническими потерями и имеют 100 % износ. Часть воздушных линий 0,4 кВ имеют полный физический износ. В связи с естественным ростом нагрузок технические потери в воздушных линиях 0,4 кВ превышают нормативные. Часть кабельных линий 10 кВ имеет 100 % износ. На отдельных кабельных линиях установлено сверхнормативное количество соединительных муфт. Подстанция ПС-110/6 кВ «ГПП-1 ХБК» выработала свой ресурс, схема подстанции не соответствует категории надежности ТП 6/0,4 кВ. Отсутствует резерв пропускной способности части существующих фидерных кабельных линий 6 кВ для передачи дополнительной мощности, связанной с естественным ростом нагрузок существующих потребителей электроэнергии, а также с нагрузками в связи с застраиваемыми жилыми микрорайонами.

Настоящей инвестиционной программой предусматривается реконструкция свыше 118 км электрических сетей (воздушных и кабельных линий), модернизация силового оборудования трансформаторных подстанций  с вводом 3,01 МВА мощности, строительство свыше 54 км электрических сетей, распределительных подстанций  и трансформаторных подстанций  мощностью около 11,31 МВА.

Инвестиционной программой предусмотрен ввод мощностей:

| № п/п | Направления инвести-ционной программы | Объем ввода |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого |
|  | Всего по ООО "Коммунальные технологии" | 62,311 км; 9,16 МВА | 30,468 км; 2,1 МВА | 21,481 км; | 55,247 км | 19,796 км; 1,6 МВА | 189,303 км; 12,86 МВА |
| 1. | Техперевооружение и реконструкция | 37,945 км; 1,3 МВА | 14,712 км; 0,5 МВА | 6,223 км; | 54,847 км | 19,796 км; 0,8 МВА | 133,523 км; 2,6 МВА |
| 2. | Новое строительство | 24,366 км; 7,86 МВА | 15,756 км; 1,6 МВА | 15,258 км | 0,4 км | 0,8 МВА | 55,78 км; 10,26 МВА |

Краткое описание инвестиционных проектов

инвестиционной программы в сфере электроэнергетики ООО «Коммунальные технологии»

в части корректировки 2018 года

млн. руб., с НДС

| № | Наименование инвестиционного проекта | Место расположения объекта | Мощность/ протяженность сетей, МВА / км | Год вывода объект | Год ввода в эксплуатацию | Стоимость, млн. руб. с НДС | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-271, ул. 9-ая Южная (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, ул. 9-ая Южная |  |  |  | 0,052 | Разработка рабочей документации в целях выполнении работ по реконструкции физически изношенных воздушных линий. Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 ул.Ашмарина, 33А, г.Чебоксары | г. Чебоксары, ул. Ашмарина, 33А | 5,73 км | 2018 | 2018 | 11,5 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 ул. Репина, 22 А | г. Чебоксары, ул. Репина, 22 А | 4,4 км | 2018 | 2018 | 8,818 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31, ул. О. Кошевого, 20А | г. Чебоксары, ул. О. Кошевого, 20А | 1,4 км | 2018 | 2018 | 2,00 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-22Ц, с заменой существующей ТП на КТПН г.Цивильск | г.Цивильск, ул. Чапаева | 3,575 км | 2018 | 2018 | 7,6 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10Ц, по ул. Рогожкина, 43А г.Цивильск | г.Цивильск, ул. Рогожкина | 5,935 км | 2018 | 2018 | 9,718 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 пересечение ул. Лазо и ул. Школьная с заменой существующей ТП на КТПН в г. Мариинский Посад | г. Мариинский Посад, ул. Лазо и ул. Школьная | 12,7 км | 2018 | 2018 | 14,5 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10М по ул. Июльская, 46А в г. Мариинский Посад | г. Мариинский Посад, ул. Июльская, 46А | 4,5 км | 2018 | 2018 | 8,757 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 (вывод ул. Ломоносова и ул. Дзержинского) в г. Мариинский Посад (разработка рабочей документации) | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова и ул. Дзержинского |  |  |  | 0,032 | Разработка рабочей документации в целях выполнении работ по реконструкции физически изношенных воздушных линий. Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 10 | ВЛЗ-10 кВ от ПС "Кабельная" пролеты м/у опорами №37 -№40 и №46-56 в г. Мариинский Посад (реконструкция Л-25) | г. Мариинский Посад, ул. Добролюбова | 0,8 км | 2018 | 2018 | 3,068 | Приведение показателей и норм качества электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013. Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. 90% износ. Уровень технического оснащения - замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. Замена изношенных деревянных опор на железобетонные. |
| 11 | КЛ-0,4 кВ от ТП-13, ул.К.Иванова, 96А | г. Чебоксары, ул.К.Иванова, 96А | 0,69 км | 2018 | 2018 | 1,569 | Уровень технического оснащения - замена кабельных линий, выработавших нормативный срок эксплуатации, а так же линий, не соответствующих действующим в настоящее время нормам и требованиям (замена трехжильных кабелей). Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов и перерывов в электроснабжении; 100% износ. |
| 12 | КЛ-0,4 кВ от ТП-127, ул..Декабристов, 17Б | г. Чебоксары, ул.Ашмарина, 17Б | 0,55 км | 2018 | 2018 | 1,251 | Уровень технического оснащения - замена кабельных линий, выработавших нормативный срок эксплуатации, а так же линий, не соответствующих действующим в настоящее время нормам и требованиям (замена трехжильных кабелей). Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов и перерывов в электроснабжении; 100% износ. |
| 13 | КЛ-0,4 кВ от ТП-146, ул.Ашмарина, 7Б | г. Чебоксары, ул.Ашмарина, 7Б | 1,35 км | 2018 | 2018 | 3,070 | Уровень технического оснащения - замена кабельных линий, выработавших нормативный срок эксплуатации, а так же линий, не соответствующих действующим в настоящее время нормам и требованиям (замена трехжильных кабелей). Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов и перерывов в электроснабжении; 100% износ. |
| 14 | КЛ-0,4 кВ от ТП-500, ул.Совхозная, 10Б | г. Чебоксары, ул.Совхозная, 10Б | 2,726 км | 2018 | 2018 | 7,856 | Уровень технического оснащения - замена кабельных линий, выработавших нормативный срок эксплуатации, а так же линий, не соответствующих действующим в настоящее время нормам и требованиям (замена трехжильных кабелей). Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов и перерывов в электроснабжении; 100% износ. |
| 15 | КЛ-0,4 кВ от ТП-82, пр. Школьный, 6Б | г. Чебоксары, пр. Школьный, 6Б | 1,36 км | 2018 | 2018 | 3,195 | Уровень технического оснащения - замена кабельных линий, выработавших нормативный срок эксплуатации, а так же линий, не соответствующих действующим в настоящее время нормам и требованиям (замена трехжильных кабелей). Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов и перерывов в электроснабжении; 100% износ. |
| 16 | КЛ-0,4 кВ от ТП-79, пр. Ленина, 41А | г. Чебоксары, пр. Ленина, 41А | 1,16 км | 2018 | 2018 | 0,99 | Уровень технического оснащения - замена кабельных линий, выработавших нормативный срок эксплуатации, а так же линий, не соответствующих действующим в настоящее время нормам и требованиям (замена трехжильных кабелей). Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов и перерывов в электроснабжении; 100% износ. |
| 17 | КЛ-0,4 кВ от ТП-354, ул. Пролетарская, 14А | г. Чебоксары, ул. Пролетарская, 14А | 2,306 км | 2018 | 2018 | 2,779 | Уровень технического оснащения - замена кабельных линий, выработавших нормативный срок эксплуатации, а так же линий, не соответствующих действующим в настоящее время нормам и требованиям (замена трехжильных кабелей). Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов и перерывов в электроснабжении; 100% износ. |
| 18 | КЛ-0,4 кВ от РП-14, ул. Шумилова,8 | г. Чебоксары, ул. Шумилова,8 | 1,73 км | 2018 | 2018 | 3,593 | Уровень технического оснащения - замена кабельных линий, выработавших нормативный срок эксплуатации, а так же линий, не соответствующих действующим в настоящее время нормам и требованиям (замена трехжильных кабелей). Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов и перерывов в электроснабжении; 100% износ. |
| 19 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1416, бул. Эгерский, 33А | г. Чебоксары, бул. Эгерский, 33А | 3,935 км | 2018 | 2018 | 2,306 | Уровень технического оснащения - замена кабельных линий, выработавших нормативный срок эксплуатации, а так же линий, не соответствующих действующим в настоящее время нормам и требованиям (замена трехжильных кабелей). Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов и перерывов в электроснабжении; 100% износ. |
| 20 | КЛ-0,4 кВ от ТП-247 по ул. О.Кошевого, 11А (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, ул. О.Кошевого, 11А |  |  |  | 0,181 | Разработка рабочей документации с целью проведения реконструкции изношенного оборудования |
| 21 | КЛ-0,4 кВ от ТП-277 по ул. Хевешская, 27А (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, ул. Хевешская, 27А |  |  |  | 0,357 | Разработка рабочей документации с целью проведения реконструкции изношенного оборудования |
| 22 | КЛ-0,4 кВ от ТП-310 по ул. Шумилова, 13Б (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, ул. Шумилова, 13Б |  |  |  | 0,168 | Разработка рабочей документации с целью проведения реконструкции изношенного оборудования |
| 23 | КЛ-0,4 кВ от ТП-293 по ул. М.Павлова, 10В (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, ул. М.Павлова, 10В |  |  |  | 0,126 | Разработка рабочей документации с целью проведения реконструкции изношенного оборудования |
| 24 | КЛ-0,4 кВ от ТП- 374 пр.Тракторостроителей, 19А (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, пр.Тракторостроителей, 19А |  |  |  | 0,182 | Разработка рабочей документации с целью проведения реконструкции изношенного оборудования |
| 25 | КЛ-6 кВ от РП по ул. Короленко до места врезки в существующие кабели (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, ул. Короленко |  |  |  | 0,208 | Разработка рабочей документации с целью проведения реконструкции изношенного оборудования |
| 26 | Замена ВЛ-10 кВ от ПС "Вурманкассинская" до РП-13 на КЛ-10 кВ с переключением ТП-137 на ТП-153 (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, ул. Башмачникова, ул. Обиковская |  |  |  | 0,214 | Разработка рабочей документации с целью проведения реконструкции изношенного оборудования |
| 27 | ТП-95 пр. И.Яковлева, 25 | г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 25 | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0,945 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 28 | ТП-255 ул.Николаева, 31А (замена КСО и ЩО) | г. Чебоксары, ул. Николаева, 31А |  | 2018 | 2018 | 1,651 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 29 | ТП-200 ул.Гагарина, 13б | г. Чебоксары, ул. Гагарина, 13Б | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 1,239 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 30 | ТП-125 ул. Николаева, 57А | г. Чебоксары, ул. Николаева, 57А | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 5,000 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 31 | ТП-213 ул. Чапаева, 15 А | г. Чебоксары, ул. Чапаева, 15А | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 1,829 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 32 | ТП-237 ул.50 лет Октября, 23А | г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, 23А | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 1,893 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 33 | ТП-238 пр.Мира, 28А | г. Чебоксары, пр. Мира, 28А | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 1,829 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 34 | ТП-239 пр. Мира, 36 Б | г. Чебоксары, пр.Мира, 3Б | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 1,356 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 35 | ТП-240 ул.Николаева, 28б (замена КСО и ЩО) | г. Чебоксары, ул. Николаева, 28Б |  | 2018 | 2018 | 1,356 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 36 | ТП-260 ул.Гагарина, 15б | г. Чебоксары,ул. Гагарина, 15Б | 0,36 МВА | 2018 | 2018 | 2,302 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 37 | ТП-277 ул. Хевешская, 27А | г. Чебоксары, ул. Хевешская, 27А | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 2,72 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 38 | ТП-252 ул. Гагарина, 30Б (замена КСО) (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, ул. Гагарина, 30Б |  |  |  | 0,091 | Разработка рабочей документации с целью проведения реконструкции изношенного оборудования |
| 39 | ТП-42 М по ул. Новая, 1А, г. Мариинский Посад | г. Мариинский Посад, ул. Новая, 1А, | 0,16 МВА | 2018 | 2018 | 0,472 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 40 | Реконструкция силового оборудования в ТП-23 по ул. Курчатова, 12А в г. Мариинский Посад | г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, 12А | 0,4 МВА | 2018 | 2018 | 1,6 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 41 | РП-11 Эгерский бульвар, 6 А (рядом с котельной) | г. Чебоксары, бул. Эгерский, 6А |  | 2018 | 2018 | 19,22 | Замена морально и физически устаревшего оборудования, в том числе оборудования, производство которого давно прекращено (отсутствие запасных частей и узлов). Повышение надежности электроснабжения за счет секционирования сборных шин. Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат; 100% износ; вывод из эксплуатации 2018 г; уровень технического оснащения - замена ячеек КСО, щитов ЩО и трансформаторов. |
| 42 | РП-22 пр. Мира, 90 к.2 (во дворе дома) (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, пр.Мира, 90/2 |  |  |  | 0,084 | Разработка рабочей документации с целью проведения реконструкции изношенного оборудования |
| 43 | РП-3, ул.Воробьевых, 16б (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, ул. Воробьевых, 16Б |  |  |  | 0,084 | Разработка рабочей документации с целью проведения реконструкции изношенного оборудования |
| 44 | РП-2, ул.Гагарина, 15А (замена КСО) (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, ул. Гагарина, 15А |  |  |  | 0,084 | Разработка рабочей документации с целью проведения реконструкции изношенного оборудования |
| 45 | РП-24 ул. Кукшумская, 3 "б" (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, ул. Кукшумская, 3Б |  |  |  | 0,084 | Разработка рабочей документации с целью проведения реконструкции изношенного оборудования |
| 46 | Оснащение ТП-684, ТП-663, ТП-850, ТП-851, ТП-563, ТП-632, ТП-637, ТП-631, ТП-634 системой АСКУЭ | г. Чебоксары |  | 2018 | 2018 | 0,391 | Уровень технического оснащения - установка информационно-измерительных систем в подстанцию для включения в автоматизированную систему учета энергоресурсов. |
| 47 | Оснащение ТП и РП системой охранной сигнализации | г. Чебоксары |  | 2018 | 2018 | 4,000 | Для прекращения краж электрооборудования из ТП и РП возникла необходимость установки системы охранной сигнализации. |
| 48 | РП-6 кВ по ул. Короленко (разработка рабочей документации) | г. Чебоксары, ул. Короленко |  | 2018 | 2018 | 0,084 | Разработка рабочей документации с целью для поднятия уровня технического оснащения микрорайона-строительство нового распределительного пункта |
| 49 | КЛ-0,4 кВ от ТП-10ц ул. Рогожкина, 45Б | г.Цивильск, ул. Рогожкина, 45Б | 0,4 км | 2018 | 2018 | 2,110 | Уровень технического оснащения - замена кабельных линий, выработавших нормативный срок эксплуатации, а так же линий, не соответствующих действующим в настоящее время нормам и требованиям (замена трехжильных кабелей). Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов и перерывов в электроснабжении; 100% износ. |

Объемы и источники финансирования

инвестиционной программы.

Финансовые потребности ООО «Коммунальные технологии», которые необходимы для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет следующих источников, предусмотренных в тарифе на услуги по передаче электрической энергии:

- прибыль, направленная на инвестиции;

- амортизация основных средств;

- привлеченные средства.

Объем финансировании капитальных вложений на 2015 -2019 годы составляет 558 955,41 тыс.руб. (без НДС).

Объемы и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы:

| № пп | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования на 2015 - 2019 годы, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого |
| 1. | Собственные средства | 49 544,52 | 43 141,1 | 36 701,69 | 72 120,50 | 78 456,22 | 279 964,03 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 7 435,0 |  | 36 138,50 | 28 911,70 | 72 485,20 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 7 435,0 |  | 36 138,50 | 28 911,70 | 72 485,20 |
| 1.2. | Амортизация | 49 544,52 | 35 706,1 | 36 701,69 | 35 982,00 | 49 544,52 | 207 478,83 |
| 1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, в том числе: | 49 544,52 | 35 706,10 | 36 701,69 | 35 982,00 | 49 544,52 | 207 478,83 |
|  | собственная амортизация |  | 35 706,10 | 36 701,69 | 35 982,00 | 49 544,52 | 207 478,83 |
| 2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 52 295,36 | 66 133,78 | 56 213,88 | 52 053,00 | 52 295,36 | 278 991,38 |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства (указана сумма амортизации по Инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии) | 52 295,36 | 66 133,78 | 56 213,88 | 52 053,00 | 52 295,36 | 278 991,38 |
|  | ВСЕГО: | 101 839,88 | 109 274,88 | 92 915,57 | 124 173,5 | 130 751,58 | 558 955,41 |