Приложение №5

к государственному контракту №_____

от __________________ 2013 г.

Порядок определения количества и стоимости тепловой энергии и теплоносителя,

потребленных Потребителем за расчетный период

Количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленных Потребителем, определяется Теплоснабжающей организацией:

– по показаниям приборов узла  учета тепловой энергии и теплоносителя (далее – узел учета);

– расчетным путем, в случае отсутствия узла учета, а также в случае не предоставления показаний приборов узла учета в сроки, установленные п.2.3.1 контракта снабжения тепловой энергией (далее – контракт).

1. Определение количества тепловой энергии по показаниям приборов узла учета.

Учет количества потребленных Потребителем тепловой энергии и теплоносителя по показаниям приборов узла учета и расчеты по ним осуществляются только, если узел учета допущен в эксплуатацию в порядке установленном «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» и опломбирован Теплоснабжающей организацией в соответствии с пп.3.3. настоящего контракта.

1.1. Количество тепла, потребленного  Потребителем на объектах, оборудованных узлами учета, в расчетном периоде равно:

Q = ∑ Qi, где

Qi – количество тепловой энергии, определенное для i-го объекта Потребителя, оборудованного узлом учета, по формуле:

Qi = Qiу  + Qiиз + Qiут  (Гкал), где

Qiу – суммарное количество тепловой энергии, потребленной i-м объектом Потребителя и определенное по показаниям  приборов узла учета согласно представленным Потребителем  документам, указанным в п.2.3.1 настоящего контракта;

Qiиз – тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, находящихся в ведении Потребителя от  границы раздела эксплуатационной ответственности сторон до места установки узла учета;

Qiут – количество тепловой энергии, потребленное Потребителем в результате нарушений, указанных в п.6.6. настоящего контракта, а также при промывке, заполнении  тепловых сетей и систем теплоснабжения.

1.1.1 Количество тепловой энергии, потребленной i-м объектом Потребителя, определяются по показаниям приборов узла учета (Qiу) по формуле:

Qiу = Qiгвс  + Qiот + Qiвент + Qiизу  (Гкал), где

Qiгвс – количество тепловой энергии, потребленной i-м объектом Потребителя на нужды горячего водоснабжения,

Qiот  – количество тепловой энергии, потребленной i-м объектом Потребителя на нужды отопления,

Qiвент – количество тепловой энергии, потребленной i-м объектом Потребителя на нужды вентиляции,

Qiизу – тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, находящихся  в ведении Потребителя и расположенных после узла учета.

1.2. Количество тепловой энергии, потребленное  Потребителем на нужды пара на объектах, оборудованных узлами учета, в расчетном периоде равно:

Qпар = ∑ Qiпар, где

Qiпар – количество тепловой энергии в паре, потребленное i-м объектом Потребителя и определенное по показаниям  приборов узла учета согласно представленным Потребителем  документам, указанным в п.2.3.1 настоящего контракта;

1.3. Количество теплоносителя, потребленного Потребителем на нужды горячего водоснабжения на объектах, оборудованных узлами учета, в расчетном периоде равно:

Gгвс = ∑ Giгвс,  где

Giгвс – количество теплоносителя (химочищенной воды) для нужд горячего водоснабжения, определенное для i-го объекта Потребителя, оборудованного узлом учета по показаниям выше указанного узла учета согласно представленным Потребителем  документам, указанным в п.2.3.1 настоящего контракта.

1.4. Тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов на участках от границы эксплуатационной ответственности сторон до места установки узлов учета Потребителя определяются по формуле:

Qiиз  =qiиз*Li*Я*10-6*24* Zi, где

qiиз – удельные часовые тепловые потери трубопроводов, ккал/м*ч, в зависимости от способа прокладки трубопроводов;

Li – длина трубопроводов, м;

Я – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами;

Zi – продолжительность работы системы теплоснабжения, суток.

1.5. Расчет потерь тепловой энергии с утечкой теплоносителя производится на основании Акта, составленного в соответствии с п.6.6. настоящего контракта, по формуле:

Qiут = Viут* рiо* tiфакт*10-3 (Гкал), где

Vут – объем сетевой воды, указанный в  Акте, составленном в соответствии с п.6.6. настоящего контракта, м3;

рiо – плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м3;

tiфакт – фактическая температура теплоносителя, указанная в Акте, составленном в соответствии с п.6.6. настоящего контракта, °С.

2. Расчет количеств тепловой энергии и теплоносителя в отдельных случаях.

2.1. В случае отказа Теплоснабжающей организации в приеме к расчету от Потребителя документов, указанных в контракте, Теплоснабжающая организация в 5-ти дневный срок уведомляет Потребителя о причине отказа, со ссылкой на соответствующие пункты «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя», при этом количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленного Потребителем, определяется расчетным путем.

2.2. При неполной комплектации узла учета средствами измерений, неизмеряемые параметры теплоносителя определяются по приборам, установленным на источнике тепловой энергии.

2.3. В случае выхода из строя узла учета расчет количества тепловой энергии осуществляется в следующем порядке:

– за период до 15 суток в течение года с момента допуска узла учета в эксплуатацию осуществляется на основании показаний этих приборов, взятых за предшествующие выходу из строя 3 суток с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха в период пересчета;

– за период превышающий 15 суток в течение года с момента оформления допуска узла учета в эксплуатацию количество полученной Потребителем тепловой энергии определяется Теплоснабжающей организацией расчетным путем, как для объектов, не оборудованных узлом учета.

2.4. В случае несвоевременного сообщения Потребителем о нарушении режима и условий работы узла учета и (или) о выходе его из строя, узел учета считается вышедшим из строя с момента его предыдущей проверки Теплоснабжающей организацией. В этом случае количество потребленной Потребителем тепловой энергии и теплоносителя определяется расчетным путем за весь период с момента предыдущей проверки узла учета Теплоснабжающей организацией.

2.5. В случае, если имеется общий узел учета, учитывающий тепловую энергию и теплоноситель, потребленную несколькими Потребителями, имеющими прямые контракты (договоры) снабжения тепловой энергией с Теплоснабжающей организацией, общее количество тепловой энергии и теплоносителя, определенное по показаниям приборов общего узла учета в порядке, предусмотренном п.1.1., настоящего Приложения, распределяется между Потребителями  следующим образом:

– на нужды отопления, вентиляции, пара и тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, расположенных после узла учета тепловой энергии и теплоносителя пропорционально максимально-часовым нагрузкам;

– на нужды горячего водоснабжения по закрытой схеме пропорционально месячным значениям нагрузки горячего водоснабжения;

– на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме пропорционально месячным расходам теплоносителя на горячее водоснабжение.

2.6.  В случае, если i-ый объект Потребителя находится в многоквартирном доме, определение объема (количества) тепловой энергии потребленной i-ым объектом Потребителя на нужды отопления и горячего водоснабжения производится следующим образом.

2.6.1. Объем (количество) тепловой энергии и теплоносителя, потребленный на нужды отопления за расчетный период i-ым объектом Потребителя, оборудованным приборами учета тепловой энергии, и расположенным в многоквартирном доме, определяется на основании показаний приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

2.6.2. Объем (количество) тепловой энергии, потребленный на нужды отопления за расчетный период i-ым объектом Потребителя, не оборудованным приборами учета тепловой энергии, и расположенным в многоквартирном доме, оборудованном общедомовыми приборами учета, определяется исходя из показаний общедомовых приборов учета пропорционально площади i-ого объекта Потребителя.

2.6.3. Объем (количество) тепловой энергии, потребленный на нужды отопления за расчетный период i-ым объектом Потребителя, не оборудованным приборами учета тепловой энергии, и расположенным в многоквартирном доме, не оборудованном общедомовыми приборами учета, а также в случае не предоставления показаний приборов учета в сроки, установленные п.2.3.1 настоящего контракта, определяется по формуле:

Qiот = Si * N, где

Si - площадь i-ого объекта Потребителя, не оборудованного приборами учета (кв. м);

N – норматив потребления тепловой энергии на отопление, определенный в соответствии с законодательством (Гкал/кв.м).

2.6.4. Объем (количество) тепловой энергии и теплоносителя, потребленный на нужды горячего водоснабжения за расчетный период i-ым объектом Потребителя, не оборудованным приборами учета тепловой энергии, и расположенным в многоквартирном доме, определяется в соответствии с п.3.1.2 и п.3.1.3. настоящего Приложения

3. Определение количества тепловой энергии при отсутствии узла учета, а также в случае не предоставления показаний приборов узла учета в сроки, установленные п.2.3.1 настоящего контракта.

3.1. При отсутствии узла учета, а также в случае не предоставления показаний приборов узла учета в сроки, установленные п.2.3.1 настоящего контракта, количество потребленной Потребителем тепловой энергии определяется Теплоснабжающей организацией расчетным путем.

Количество тепла потребленного Потребителем в расчетном периоде равно:

Q = ∑ Qi, где

Qi – количество тепловой энергии, определенное для i-го объекта Потребителя расчетным путем по формуле:

Qi = Qiот + Qiгвс+ Qiвент+ Qiпар+ Qiиз+  Qiут    (Гкал), где

Qiот-   количество тепловой энергии, потребленной на нужды отопления, исходя из фактической среднемесячной температуры наружного воздуха согласно справке ГУ «Чувашский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

Qiгвс - количество тепловой энергии, потребленной на нужды горячего водоснабжения, исходя из нормативов потребления;

Qiвент - количество тепловой энергии, потребленной на нужды вентиляции  исходя из фактической среднемесячной температуры наружного воздуха согласно справке ГУ «Чувашский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

Qiпар- количество тепловой энергии в паре, потребленной Потребителем  и определенное исходя из режима работы объекта Потребителя;

Qiиз – тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, от границы раздела эксплуатационной ответственности до наружных стен зданий, а также потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, расположенных в подвалах объекта Потребителя, и находящихся в ведении Потребителя;

Qiут – количество тепловой энергии, потребленное Потребителем в случае использования сетевой воды на промывку, заполнение систем теплопотребления, а также в результате нарушений, указанных в контракте.

3.1.1. Расчет количества тепловой энергии, потребленной каждым объектом  Потребителя на нужды отопления производится по формуле:

Qiот = Qiмах от * (tiв-tфакт) /( tiв - t н.р.)* Zi * 24 часа  (Гкал), где

Qiот – фактическое количество потребленной тепловой энергии за расчетный период;

Qiмах от – максимально-часовая  нагрузка на отопление, установленная по проектным данным, а при отсутствии проектной информации определенная расчетным методом по укрупненным показателям  и указанная в Приложении № 3 к настоящему контракту, Гкал/ч.

tiв – усредненная расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, принимаемая в соответствии «Методикой определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» °С,

tфакт – фактическая температура наружного воздуха за расчетный период, °С;

Zi – продолжительность работы системы отопления, суток.

3.1.2. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, потребленных каждым объектом Потребителя на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме.

3.1.2.1. Расчет количества теплоносителя, потребленного каждым объектом Потребителя на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме, производится по формуле:

Giхим.в=GNiмес*Кi *Ziгвс /Z  (м3), где

Giхим.в - количество теплоносителя (химочищенной воды) для нужд горячего водоснабжения, потребленного по открытой схеме теплоснабжения, определенное для i-го объекта.

GNiмес – норматив потребления теплоносителя на горячее водоснабжение на 1 пользователя (м3/месяц);

Кi – количество пользователей;

Ziгвс – фактическое количество дней подачи Потребителю теплоносителя на нужды горячего водоснабжения;

Z – количество дней в месяце.

3.1.2.2. Расчет количества тепловой энергии, потребленной каждым объектом Потребителя на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме, производится по формуле:

Qiгвс = Giхим.в* (tп-tх.в.) * 103, где

tп– фактическая среднемесячная температура теплоносителя в системе горячего водоснабжения, определенная по показаниям приборов узла учета, установленных на источнике теплоты;

tх.в– фактическая среднемесячная температура холодной воды в системе горячего водоснабжения, определенная по показаниям приборов узла учета, установленных на источнике теплоты.

3.1.3. Расчет количества тепловой энергии, потребленной каждым объектом Потребителя на нужды горячего водоснабжения по закрытой схеме горячего водоснабжения производится по формуле:

Giгвс=GNiмес*Кi *Ziгвс /Z  (м3), где

GNiмес – норматив потребления теплоносителя на горячее водоснабжение на 1 пользователя (м3/месяц);

Кi – количество пользователей;

Ziгвс – фактическое количество дней подачи Потребителю теплоносителя на нужды горячего водоснабжения;

Z – количество дней в месяце.

3.1.4. Расчет количества тепловой энергии, потребленной каждым объектом  Потребителя на нужды вентиляции производится по формуле:

Qiвент = Qiмах вент * (tiв-tфакт) /( tiв - t н.р.в.)* Ziвент * Тiвент  (Гкал), где

Qiвент – фактическое количество потребленной тепловой энергии за расчетный период;

Qiмахвент– максимально-часовая  нагрузка на вентиляцию, установленная по проектным данным, а при отсутствии проектной информации определенная расчетным методом по укрупненным показателям  и указанная в контракте, Гкал/ч.

tiв – усредненная расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, принимаемая в соответствии «Методикой определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения», °С,

tфакт – фактическая температура наружного воздуха за расчетный период, °С;

Ziвент – продолжительность в сутках работы системы вентиляции;

Тiвент  – суточная продолжительность в часах работы системы вентиляции.

3.1.5. Расчет количества тепловой энергии в паре, потребленной каждым объектом Потребителя производится по формуле:

Qiпар= Qiпар мах*Тiпар* Ziпар, (Гкал), где

Qiпар мах  – максимально-часовая  нагрузка в паре, установленная по проектным данным, а при отсутствии проектной информации определенная расчетным методом и указанная в контракте, Гкал/час;

Тiпар – количество часов работы объекта Потребителя, часы;

Ziпар – фактическое количество дней подачи Потребителю тепловой энергии в паре, суток.

3.1.6. Для каждого объекта Потребителя потери  через теплоизоляционные конструкции трубопроводов от границы эксплуатационной ответственности сторон до наружных стен зданий, а также потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, расположенных в неотапливаемых подвалах объекта Потребителя определяются по формуле:

Qiиз=qiиз*Li*Я*10-6*24* Zi, где

qiиз – удельные часовые тепловые потери трубопроводов, ккал/м*ч, в зависимости от способа прокладки трубопроводов;

Li – длина трубопроводов, м;

Я – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами;

Zi – продолжительность работы системы теплоснабжения, суток.

3.1.7. Расчет потерь тепловой энергии с утечкой теплоносителя, а также на заполнение и промывку тепловых сетей и систем теплоснабжения Потребителя, производится на основании Акта, составленного в соответствии с п.6.6. настоящего контракта, по формуле:

Qiут = Viут* рiо* tiфакт*10-3 (Гкал), где

Vут – объем сетевой воды, указанный в  Акте, составленном в соответствии с п.6.6. настоящего контракта, м3;

рiо – плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м3;

tiфакт – фактическая температура теплоносителя, указанная в Акте, составленном в соответствии с п.6.6. настоящего контракта.

3.2. При снижении Теплоснабжающей организацией на источнике тепловой энергии среднесуточной температуры подающей сетевой воды более чем на 3% от установленной температурным графиком, расчет количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенной Потребителю на нужды отопления объектов, не оборудованных узлами учета тепловой энергии и теплоносителя, производится Теплоснабжающей организацией исходя из  скорректированной  температуры наружного воздуха.

3.3. Если тепловая энергия и теплоноситель, потребленные Потребителем, могут быть учтены узлом учета тепловой энергии и теплоносителя, находящимся в ведении другого Потребителя, имеющего контракт (договор) с Теплоснабжающей организацией, количество потребленной Потребителем тепловой энергии определяется в соответствии с п.2.5. настоящего Приложения.

4. Расчет стоимости тепловой энергии и теплоносителя, потребленной Потребителем в расчетный период, производится по тарифам, установленным в порядке, предусмотренном действующим законодательством:

4.1. В случае потребления тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения по открытой схеме стоимость тепловой энергии и теплоносителя, потребленных i-м объектом Потребителя, определяется по формуле:

Si= (Qiот + Qiвент + Qiпар + Qiиз+ Qiут + Qiгвс) * Т1 + Giхим.в*Т2 (руб.), где

Т1 - тариф на тепловую энергию, установленный для соответствующих групп потребителей, руб/Гкал;

Т2 - тариф на химочищенную воду, установленный для соответствующих групп потребителей, руб/м3.

4.2. В случае потребления тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения по закрытой схеме стоимость тепловой энергии и теплоносителя, потребленных i-м объектом Потребителя, определяется по формуле:

Si= (Qiот + Qiвент + Qiпар + Qiиз+ Qiут) * Т1 + Giгвс*Т2 (руб.), где

Т1 - тариф на тепловую энергию, установленный для соответствующих групп потребителей, руб/Гкал;

Т2 - тариф на горячую воду, установленный для соответствующих групп потребителей, руб/м3.

4.3. В случае нарушения режима потребления тепловой энергии или отсутствия коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в случае обязательности этого учета в соответствии с федеральными законами стоимость тепловой энергии и теплоносителя потребленных i-м объектом Потребителя, определяется по формуле:

Siк= Si* К  (руб.), где

К– повышающий коэффициент, установленный уполномоченным на это органом регулирования.

Теплоснабжающая организация			              Потребитель

________________/_______________________/			____________________/___________________/

Подпись		   Ф.И.О.					Подпись			Ф.И.О.